# MFC – MDI

MDI = Multiple Document Interface

## Vytvoření MDI aplikace

- Vytvoříme nový projekt typu MFC Application

  - Application Type ponecháme Multiple Documents

  - Případně zvolíme předky, či jména vygenerovaných tříd. Vygenerované třídy jsou stejné jako u SDI, jen je jedna navíc:

    - CChildFrame – reprezentuje vzhled hlavniho okna (MENU, TOOLBARY, atd..) v okamžiku kdy je otevřen alespoň jeden dokument.

  - Stiskneme Finish

## Document

- Stejně jako v SDI

- Navíc možnost inicializace proměnných na default hodnoty i v konstruktoru

## Pohled (View)

- Pokud provedeme změnu hodnot v dokumentu z pohledu, měli bychom zavolat metodu UpdateAllViews dokumentu.

## Pohledy odvozené od CscrollView

Měli bychom přepsat metody:

- OnDraw

- OnInitialUpdate

  - Pomocí metody SetScrollSizes nastavíme ve specifikovaném mapovacím režimu:

    - šířku a výšku dokumentu (nejlépe vzatá přímo z vlastností dokumentu) – v podstatě jsou to rozsahy ScrollBarů.

    - velikost jedné stránky (nepovinné)

    - velikost jednoho řádku (nepovinné)

  - nebo pomocí SetScaleToFitSize nastavíme měřítko tak aby odpovídalo velikosti okna

## Mapovací režimy

- Týkají se třídy CDC. Přepíná se v nich za pomocí metody třídy CDC::SetMapMode

- 0,0 je vždy vlevo nahoře, pokud nespecifikujeme jinak

- Mapovací režimy jsou:

  - MM_ANISOTROPIC – uživatelské měřítko, možné různe v X a Y

  - MM_ISOTROPIC – uživatelské měřítko, stejné v X i Y (kruh je vždy kruh)

  - MM_TEXT x doprava, y dolu, 1 jednotka = 1 bod

  - MM_HIMETRIC x doprava, y nahoru, 1jednotka = 0,01mm

  - MM_LOMETRIC x doprava, y nahoru, 1jednotka = 0,1mm

  - MM_HIENGLISH x doprava y nahoru, 1jednotka = 0,001palce

  - MM_LOENGLISH x doprava y nahoru, 1jednotka = 0,01palce

- Nutno nastavit mapovací režim před vlastním kreslením

- Nutno nastavit mapovací režim před převodem souřadnic logických a  souřadnic zařízení

- Převody mezi souřadnicemi zařízení a logickými jsou pomocí metod třídy CDC:

  - LPtoDP()

  - DPtoLP()

Nechá se předpokládat, že metody třídy CDC pracují s logickými souřadnicemi(LP) a metody pohledu (okna) pracují se souřadnicemi zařízeni (DP)